## Slide 1: Soutenance de mémoire d’ingénieur: Création du synoptique des règles de conception des collecteurs tournants et ajout de règles manquantes
Patrice Dogé
Ingénieur Mécanique 3ème Année
Composition du Jury le mardi 3 septembre 2024 :
Jean-Marc Chicheportiche,
Sabrina Azrouf-Gamrani,
Franck Limousin

## Slide 2: Sommaire
Contexte et présentation des collecteurs tournants
Détermination des différentes briques technologiques
Analyse de l’interdépendance des briques technologiques
Création d’un logigramme complet
Création de la règle de conception du diamètre de fil
  Création de la règle avec la norme IEC 60287
  Création de la règle avec la norme MIL STD 339
Conclusion

## Slide 3
Contexte & présentation des collecteurs tournant

## Slide 4: Présentation d’Exxelia
2 000 collaborateurs
250 millions €
Défense
Spatiale
Notes: Travail au bureau d’étude, a Chanteloup au capteur et système associé ‘CSA qui est le service s’occupe
Collecteurs tournants
Potentiomètre
Codeur optique

## Slide 5: Contexte
Absence de règle
divergence
Rectification
Savoir-faire concentré par les anciens
Cause
conséquence
objectif
Regrouper le savoir
Standardiser
Créer les règles manquantes
Méthodologies différentes

## Slide 6: Les collecteurs tournants
Schéma d’un collecteur tournant avec support brins
Vue de coupe collecteur
Notes: Moyeu, piste , isolant, brins(filament) , voir que il y a un V dans la piste pour contact brins

## Slide 7: Les collecteurs tournants
Application

## Slide 8: Les options des collecteurs tournants
Joint rotatif fibre optique (FORJ)
Codeur optique
Joint rotatif hydraulique

## Slide 9
2. Détermination des différentes briques technologique

## Slide 10: Les différentes briques technologiques
Base de données interne
Notes: Extraction des briques + analyse de quelque collecteur tournant

## Slide 11: Qu’est-ce qu’une brique technologique ?
Propriété géométrique
Propriété physique
Procédé de fabrication
Une brique technologique correspond aux caractéristiques et aux fonctions
Notes: Geometrie, physique,
Traitement, agencement des étapes de réalisation

## Slide 12: Les briques technologiques
Géométrie des pistes
oreille
Sans oreille
déport
Notes: Présentation des piste irl et montrer que plusieurs tailles existent

## Slide 13: Corrélation de chaque brique avec le cdc
Tableau de dépendance brique technologique et cahier des charges
Notes: Paramètre du cahier des charges est le plus prépondérant, Dire que le jaune ça veut dire que il y a une dépendance avec la brique

## Slide 14
3. Analyse de l’interdépendance des briques technologiques

## Slide 15: Analyse de l’interdépendance des briques technologiques
Organigramme de Julien Dessalles
Notes: Dependante entre elle, interroger les ingé,tous sont différents, on fais un dialogue entre ingé pour prendre le meilleurs classement

## Slide 16: Analyse de l’interdépendance des briques technologiques
Organigramme de synthèse des quatre organigrammes
Notes: Organigramme de synthèse, présentant ce classement. Etoffer cette organigramme avec dépendance corellela des briques et cdc pour logigramme complet

## Slide 17
4. Création d’un logigramme complet

## Slide 18: Création d’un logigramme complet
Vue générale du logigramme
Notes: Vue générale, poser des question et cela nous donne les réponse, zoom

## Slide 19: Création d’un logigramme complet
Zoom sur le logigramme partie puissance
Notes: On rentre dans des décisions et pour cette décision liée règles de conception,
Abaque, feuille de calcul excel, processus word a suivre, logigramme
Deucieme partie sur la determinations des règles

## Slide 20: Création d’un logigramme complet
Liste des briques technologiques avec présence ou non de règle de conception
Notes: Recapitulatif de toutes les règle hierachiser pare le composant quel definissent;
Regle manquante, existante partiel,
Intéresser au diametre de fils utiliser dans les moyeux et support brins
Définis par le courant qui circule
Sous dimensionner; brule
Surdimensionner :comparaison avec le petit moyeu ou l’on ne peut pas router les fils

## Slide 21
5. Création de la règle de conception du diamètre de fil

## Slide 22: Création de la règle de conception du diamètre de fil
Regroupement de plusieurs câbles joint entre eux
Confinement de câble dans le collecteur tournant
Plusieurs références de câble
Notes: Disposition collecteur tournant, confiner espace restreint,
Plusieurs référence existe en fonction du type de signal transiter

## Slide 23: Création de la règle de conception du diamètre de fil
Norme militaire américaine
Norme commission électrotechnique internationale
MIL STD 339 :Wiring & wiring device for combat and tactical vehicles, selection and installation
IEC 60287 : Câbles Électriques-
Calcul du courant admissible -
Notes: Appliquer deux normes
IEC pour le batiment, elle va services pour un autre service celui des filtre
MIL STD 339 pour mon service

## Slide 24
5.1 Création de la règle avec la IEC 60287

## Slide 25: IEC 60287 : Calcul du courant admissible
Feuille de calcul avec calcul par IEC 60287 et calcul par régression de la norme
Notes: Voila ce que l’on veut obtenir, va rentrer dans le détail comment le faire

## Slide 26: IEC 60287 : Calcul du courant admissible
Objectif avoir
Notes: T4 surface et le milieu environnant
Delta teta échauffement de la surface du câble par rapport à la température ambiante
K coefficient K dans l’air
Tout est déterminer sauf h le coef de dissipation

## Slide 27: IEC 60287 :-Calcul du courant admissible
Pour le calcul du coefficient h:
Avec Z , E, g définit par le tableau des installations
Notes: La norme détermine pour plusieurs câble aussi

## Slide 28: IEC 60287 :-Calcul du courant admissible
Le principe de groupe de câble on remplace h dans l’équation de I par

## Slide 29: IEC 60287 : Calcul du courant admissible
Implémentation des listes de disposition et d’installation de câble

## Slide 30: IEC 60287 : Calcul du courant admissible
Feuille de calcul avec calcul par IEC 60287 et calcul par régression de la norme
Notes: Pour connaitre l’échauffement précis pour le courant donnée

## Slide 31: IEC 60287 :-Calcul du courant admissible
Inversion du calcul de la norme pour sortir un échauffement avec un courant
D’après la théorie de Galois les polynômes de degré 5 ne sont pas solvable par radicaux
Notes: On doit faire développer et réarranger les termes
Polynome de degré 5
Pour contourner ce problème on va tracer des points

## Slide 32: IEC 60287 :-Calcul du courant admissible
On réalise des nuages de point pour chaque taille de fils de chaque norme et l’on fait une régression puissances soit:
Régressions puissance
Tableau de calculs MIL W-81044 avec calcul échauffement pour 2 A
Notes: Maintenance que l’on a calculer avec la norme et inverser la norme on peux rajouter

## Slide 33
5.2 Création de la règle avec la MIL STD 339

## Slide 34: Norme MIL-STD-339
Capacité de transport de courant des conducteurs en cuivre ; conducteur unique en plein air - température ambiante 30 °C
Notes: Il donne le courant en fonction de la temperature du conducteur
A 30 °C si l’on regarde les delta de temperature on a minimum 50 degré c trop haut
Heureusement la norme donne des facteur de correction

## Slide 35: Norme MIL-STD-339
Facteur de correction pour des températures ambiantes supérieures à 30 °C
Notes: on a que des échauffements définis on veux pouvoir donnée un échauffement sans ce soucier si il est présent ou non dans la norms

## Slide 36: Norme MIL-STD-339
Facteur de correction pour des températures ambiantes supérieures à 30 °C
Notes: Régressions de ces facteurs, linaire donc facilement extrapolable
On multiplie par le courant

## Slide 37: Norme MIL-STD-339
Régression AWG 20
Notes: 200 °C est une donnée aberrante par rapport au autre sauf au bord

## Slide 38: Norme MIL-STD-339
Étude régression AWG 20
Notes: Coeficient de détermination
Pour faire des regroupement de câble la norme a implémenter

## Slide 39: Norme MIL-STD-339
Facteur de correction pour regroupement de câble

## Slide 40: Norme MIL-STD-339
Feuille de calcul avec IEC 60287 et MIL STD 339
Notes: Sur cet exemple avec un câble les données sont proche entre les deux norme
On va venir vérifier cette outils avec donnée experimentale

## Slide 41: Validation de la feuille de calcul
Feuille de calcul avec IEC 60287 et MIL STD 339

## Slide 42: Validation de la feuille de calcul
Installation expérimentale
Notes: Que peux d’erreur

## Slide 43
6. Conclusion

## Slide 44: Résultats
Harmonisation
Procédé simple
Temps
Cohérence
Robustesse
Précision
Notes: Outil commun pour tout les ingénieur, procédé simple a suivre cohérent avec les produits

## Slide 45: Perspective
Complété les règles manquantes
Ajuster avec l’évolution des collecteurs tournant
Garder un dialogue avec les différents acteurs des projets

## Slide 46: Difficulté rencontrée
Résolution de polynôme de degré 5
Pilotage du projet
Regroupement des données
Organisation de la feuille de calcul

## Slide 47: Conclusion générale
Application scientifique
Gratifiant
Recherche
Notes: Un aspect de recherche et d’application scientique qui on pu plu facilement aprehender la creation de la feuille de calcule avec thermodynamique
Très gratiffiant

## Slide 48: Merci pour votre attention